## Slide 1
Mọi thứ đều là sự Cân Bằng
Mô hình CO2 trong phòng kín
Người thở ra (Remit)
Khí ngoài trời (q×Cout)
Khí trong phòng bị đẩy ra (q×C)
CO2
CO2
CO2
Phương trình cân bằng
Tốc độ thay đổi (dC/dt) = Tốc độ VÀO - Tốc độ RA
Tại trạng thái cân bằng:
dC/dt = 0
VÀO = RA
Khi tốc độ vào bằng tốc độ ra, nồng độ CO2 trong phòng đạt mức ổn định.
Shutterstock

## Slide 2
Công cụ Toán học: "Trạng thái ổn định"
"Trạng thái ổn định" là gì?
Là trạng thái mà hệ thống dừng thay đổi (đạt mức cân bằng)
Ví dụ: Mực nước trong bồn không dâng lên hay hạ xuống nữa
Cách tìm trạng thái ổn định
Khi hệ thống dừng thay đổi, "Tốc độ thay đổi" của nó bằng 0
Đặt phương trình mô tả sự thay đổi bằng 0
Đặt dC/dt = 0
Ý nghĩa toán học
Khi một hệ thống đạt trạng thái ổn định, đạo hàm của nó bằng không:
f'(x) = 0

## Slide 3
Bước 1: Áp dụng vào Mô hình phòng kín
Tìm trạng thái ổn định
Phương trình gốc:
dC/dt = (Remit/V) + (q/V)(Cout - C)
Đặt dC/dt = 0:
0 = (Remit/V) + (q/V)(Cout - C*)
Giải phương trình:
0 = (Remit/V) + (q/V)(Cout - C*)
(q/V)(Cout - C*) = -(Remit/V)
Cout - C* = -(Remit/q)
C* = Cout + (Remit/q)
Kết quả:
C* = Cout + Remit
q
Giải thích dễ hiểu
Nồng độ CO2 (C*) sẽ ổn định ở mức:
= (CO2 ngoài trời) +
(Lượng thở ra) / (Lượng thông gió)

## Slide 4
Bước 2: "Dịch" Mô hình sang Doanh nghiệp
Logic cân bằng này có thể áp dụng cho nhà máy và tín chỉ carbon. Chúng ta "dịch" các biến số từ mô hình vật lý sang mô hình kinh tế.
Mô hình Phòng kín (Vật lý)
C (Nồng độ)
Nồng độ CO2 trong phòng
Remit (Người thở)
Lượng CO2 do người thở ra
q (Thông gió)
Lượng không khí trao đổi
dC/dt
Tốc độ thay đổi nồng độ
Phép "Dịch"
C → E
Nồng độ → Phát thải
Remit → Remit
Không đổi
q → k
Thông gió → Nỗ lực giảm
dC/dt → dE/dt
Tốc độ thay đổi
Mô hình Nhà máy (Kinh tế)
E (Tổng phát thải)
Tấn CO2 phát thải ra
Remit
Phát thải cơ sở của nhà máy
k (Nỗ lực giảm)
Công nghệ, mua tín chỉ
dE/dt
Tốc độ thay đổi phát thải
Lưu ý:Quan hệ cân bằng vẫn giữ nguyên:Tốc độ thay đổi = Tốc độ VÀO - Tốc độ RA

## Slide 5
Bước 3: Xây dựng Mô hình Tín chỉ Carbon
Quy tắc cân bằng mới
Tốc độ thay đổi phát thải (
d
E
/
d
t
)
(
𝑑
𝐸
/
𝑑
𝑡
)
= VÀO - RA
Phát thải thay đổi =
Lượng nhà máy thải ra (
R
e
m
i
t
)
(
𝑅
𝑒
𝑚
𝑖
𝑡
)
Nỗ lực giảm thải (
k
×
E
)
(
𝑘
×
𝐸
)
d
E
d
t
=
R
e
m
i
t
−
(
k
×
E
)
𝑑
𝐸
𝑑
𝑡
=
𝑅
𝑒
𝑚
𝑖
𝑡
−
(
𝑘
×
𝐸
)
Tìm Cân bằng
Đặt d
E
/
d
t
=
0
𝑑
𝐸
/
𝑑
𝑡
=
0
0
=
R
e
m
i
t
−
(
k
×
E
∗
)
0
=
𝑅
𝑒
𝑚
𝑖
𝑡
−
(
𝑘
×
𝐸
∗
)
Công thức ra quyết định:
E
∗
=
R
e
m
i
t
k
𝐸
∗
=
𝑅
𝑒
𝑚
𝑖
𝑡
𝑘
E
∗
𝐸
∗
là mức trần Carbon mong muốn
Mô hình Tín chỉ Carbon
Nhà máy
Emissions
Nỗ lực
Reduction
Cân bằng
Steady State

## Slide 6
Công thức E* = R_emit / k nói lên điều gì?
E* = Remit / k
E*
MỤC TIÊU
Mức trần Carbon (trạng thái ổn định mong muốn)
Do Chính phủ/Quy định đặt ra
Remit
VẤN ĐỀ
Phát thải cơ sở (thực trạng phát thải của nhà máy)
Kiểm toán nội bộ của nhà máy
k
GIẢI PHÁP
Nỗ lực giảm thải (hành động chiến lược của công ty)
Chiến lược & Tài chính của Công ty
Mô hình này cho bạn biết chính xác cần "Nỗ lực" (k) bao nhiêu để đạt "Mục tiêu" (E*) dựa trên "Vấn đề" (Remit) của bạn.
Công thức giúp doanh nghiệp ra quyết định tài chính/kỹ thuật chính xác để tuân thủ quy định về phát thải.

## Slide 7
Bước 4: Vận dụng - Lấy dữ liệu từ đâu?
E (Mức trần)
Lấy từ đâu?
Quy định của Chính phủ / Cam kết quốc tế
Đây là con số pháp lý
Ví dụ: 100.000 tấn/năm
Remit (Phát thải cơ sở)
Lấy từ đâu?
Kiểm toán nội bộ của nhà máy
Tính toán từ hóa đơn điện, than, dầu, nhiên liệu tiêu thụ
Ví dụ: 150.000 tấn/năm
k (Nỗ lực giảm thải)
Lấy từ đâu?
Chiến lược & Tài chính của Công ty
Đây là hành động (ví dụ: Mua tín chỉ carbon, trồng rừng, đổi công nghệ)
Ví dụ: Mua 50.000 tín chỉ carbon
Công thức E* = Remit / k cho bạn biết chính xác cần "Nỗ lực" (k) bao nhiêu để đạt "Mục tiêu" (E*) dựa trên "Vấn đề" (Remit) của bạn.

## Slide 8
Ví dụ thực tế: Nhà máy A
Thông tin Nhà máy A
Thực trạng phát thải:
150.000 tấn CO2/năm
Mục tiêu quy định:
100.000 tấn CO2/năm
Tính toán Nỗ lực (k)
Từ công thức: E = Remit / k
Ta cần k = Remit / E
k = 150.000 / 100.000 = 1,5
→ Giảm 50.000 tấn CO2/năm
k = 1,5
Ba phương án giảm thải để đạt mục tiêu
Phương án 1
Mua 50.000 tín chỉ carbon
Hành động trực tiếp
Phương án 2
Trồng 1 khu rừng hấp thụ 50.000 tấn CO2
Giải pháp tự nhiên
Phương án 3
Cải tiến công nghệ để giảm phát thải
Hành động dài hạn
So sánh trước/sau khi áp dụng giải pháp:

## Slide 9
Kết luận
Từ mô hình đơn giản đến công cụ chiến lược
Từ một mô hình vật lý đơn giản, chúng ta đã phát triển thành một công cụ chiến lược giúp doanh nghiệp ra quyết định chính xác.
E* = Remit / k
Công thức lượng hóa mối quan hệ giữa Quy định, Thực trạng và Hành động
Lợi ích cho doanh nghiệp
Xác định chính xác mức hành động (k) cần thiết để đạt mục tiêu
Lượng hóa mối quan hệ giữa quy định và thực trạng phát thải
Hỗ trợ ra quyết định tài chính và kỹ thuật chính xác